расчёт к договору поставки тепловой энергии

Расчёт произведен по «методике определения количества тепловой энергии в и теплоносителя в водяных  системах теплоснабжения»,утвержденной приказом Госстроя России №105 от 06.05.2000 г.

Потребное количество тепла на отопление за определенный период определяется по формуле:

Q o = Q x (Т вн – Т ср.) х 24 х Zот Гкал.

( Т вн  - Тр.о.)

Q o-проектная присоединённая часовая нагрузка на отопление по типовым или индивидуальным проектам, Гкал/час.

При отсутствии проектной информации допускается определение расчетной часовой нагрузки отопления здания по укрупненным  показателям.

Q o = а х V x q0 x (Т вн   - Тр.о.) x 10-6, Гкал/час

V-объем здания по наружному обмеру.

а- 1,08- поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от Тр. о =-25 0. С

q0- удельная отопительная характеристика здания . 0,38

Т ср. – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период для данной местности по СН иП 23-01-99.(изменение «1)

Т р.о. = -250. С - температура расчетная отопительная.

Т в.н. =15 0. С – температура внутри помещения, для административных зданий и гаражей.

Z от.- продолжительность периода определения потребности тепла, 183 сут

ПРИМЕР:

Потребитель занимает помещение

- S = 204,1м2.      или V= 785,8 м3.

Расчеты по объекту сведены в таблицу.

| Наименование | Часовая нагрузка Q o Гкал/час | Потребное количество тепла | Годовое количество тепла Q oт Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
|  |  | -7,60 | -7,00 | -1,00 | +100 | +8,00 | -0,60 | -4,20 |  |
|  | 0,013 | 5,5 | 4,8 | 3,9 | 0,6 | 0,9 | 3,7 | 4,6 | 24 |